## Slide 1
Принцип phase-shift в лазерном сканировании
Устройство, особенности и сравнение с методом time-of-flight
Phase-shift vs ToF
Слайд 1

## Slide 2
План презентации
Логика: принцип → устройство → сравнение → вывод
1
Зачем нужны два метода измерения
2
Как работает phase-shift и из чего состоит сканер
3
Как работает time-of-flight
4
Сравнение по точности, дальности, плюсам и минусам
5
Когда выбирать phase-shift, а когда ToF
Слайд 2

## Slide 3
Зачем нужны два метода измерения
Оба метода решают одну задачу: определить расстояние до объекта по отражённому сигналу.
Общая задача
Сканер должен быстро измерить расстояние до множества точек и получить плотное облако точек.
Почему одного метода мало
На малых дистанциях важна максимальная точность, а на больших дистанциях важнее дальность и устойчивость сигнала.
Лазер
Объект
Луч к объекту
Отражение
• Phase-shift измеряет фазовый сдвиг непрерывно модулированного сигнала.
• Time-of-flight измеряет время пролёта короткого импульса.
• Поэтому первый метод сильнее по точности, а второй обычно сильнее по дальности.
Слайд 3

## Slide 4
Как работает phase-shift
Идея метода: сравнить фазу излучённой и отражённой модулированной волны.
d = (Δφ / 4π) × λмод
• Лазер излучается непрерывно, но его интенсивность модулируется с заданной частотой.
• После отражения от объекта сигнал приходит с запаздыванием, которое проявляется как фазовый сдвиг.
• Чем точнее измерена фаза, тем точнее вычисляется расстояние.
Излучённый сигнал
Отражённый сигнал
Δφ
Ключевое ограничение: фаза измеряется внутри периода модуляции, поэтому на больших дистанциях возникает неоднозначность.
Слайд 4

## Slide 5
Устройство phase-shift-сканера
Типовой тракт сигнала от излучения до расчёта расстояния.
Лазерный источник
Модулятор
Сканирующая оптика
Объект
Фотоприёмник
Блок обработки фазы
Расчёт расстояния
• Непрерывный модулированный луч обеспечивает высокую частоту измерений.
• Фотоприёмник и электроника сравнивают фазу опорного и принятого сигнала.
• Часто используют несколько частот модуляции, чтобы уменьшить неоднозначность.
• Такой сканер особенно эффективен в помещениях и на средних дистанциях.
Особенности конструкции
Высокая стабильность генератора, качественная оптика и точная электронная фазометрия напрямую влияют на итоговую точность.
Слайд 5

## Slide 6
Как работает time-of-flight
Метод измеряет время, за которое импульс проходит путь до объекта и обратно.
d = c × t / 2
• Лазер испускает короткий импульс и фиксирует момент отправки.
• После отражения приёмник регистрирует момент прихода импульса.
• Разность времени напрямую переводится в расстояние через скорость света.
Отправка
Приём
путь луча туда и обратно
Почему дальность больше
ToF не зависит от фазовой неоднозначности внутри одного периода модуляции и лучше подходит для больших расстояний.
Слайд 6

## Slide 7
Сравнение по точности
Обобщённая инженерная картина: phase-shift точнее, ToF дальше.
Chart: 
| Phase-shift | Time-of-flight
Типичная точность, мм | 2 | 8
Почему phase-shift точнее
Фазовый сдвиг можно измерять очень тонко, поэтому на коротких и средних расстояниях метод даёт миллиметровый уровень точности.
Почему ToF точнее не становится
Разрешение ограничено точностью измерения очень малых временных интервалов и формой отражённого импульса.
Практический вывод
Для архитектурных обмеров, BIM и промышленной инспекции чаще выбирают phase-shift, если дальность не критична.
Слайд 7

## Slide 8
Сравнение по дальности
Максимальная дальность зависит от мощности, чувствительности приёмника и метода измерения.
Относительный рабочий диапазон
0
50
100
200
500
Phase-shift: ближняя и средняя зона
Time-of-flight: средняя и большая дальность
• Phase-shift ограничен неоднозначностью фазы и сильнее зависит от качества отражения.
• ToF уверенно работает на больших объектах и открытых пространствах.
• Поэтому для карьеров, трасс, тоннелей и топосъёмки чаще выбирают ToF.
Слайд 8

## Slide 9
Достоинства и недостатки phase-shift
Сильные стороны метода раскрываются там, где дистанции умеренные, а требования к детализации высокие.
Преимущества
Недостатки
• Очень высокая точность на близких и средних дистанциях.
• Высокая скорость съёмки и плотное облако точек.
• Хорошо подходит для помещений, фасадов и инженерных объектов.
• Даёт более чистую детализацию мелких элементов.
• Максимальная дальность обычно меньше, чем у ToF.
• Есть риск фазовой неоднозначности на больших дистанциях.
• Чувствителен к сложным отражающим поверхностям.
• Менее удобен для очень крупных открытых территорий.
Слайд 9

## Slide 10
Когда выбирать phase-shift, а когда ToF
Практическая логика выбора зависит от расстояния, точности и характера объекта.
Выбирать phase-shift
Интерьеры и производственные помещения Архитектурные обмеры и BIM Фасады и сложные инженерные конструкции Ситуации, где важны миллиметры и высокая плотность точек
Выбирать ToF
Топосъёмка и большие открытые территории Карьеры, тоннели, трассы и инфраструктурные объекты Задачи, где нужна большая дальность Сценарии, где допустима меньшая точность ради охвата
Слайд 10

## Slide 11
Выводы
Phase-shift измеряет фазовый сдвиг непрерывно модулированного сигнала.
Главное преимущество phase-shift — более высокая точность и высокая скорость съёмки.
Главное преимущество ToF — большая дальность и пригодность для крупных объектов.
Если приоритетом является точность на умеренной дистанции, phase-shift обычно предпочтительнее.
Если приоритетом является дальность, универсальнее выбирать ToF.
Спасибо за внимание
Слайд 11